Контрольная работа по теме: "Движение и взаимодействие тел"

| Вариант 1 | 7 -1 |
| --- | --- |

- Какое расстояние пройдет за два часа пешеход, двигаясь со скоростью 1,2 м/с?

- Определите массу бетонной плиты, длина которой 4 м, ширина 1,5 м и толщина 25 см. Плотность бетона 2200 кг/м.3.

- Кирпич массой 4 кг лежит на столе. Чему равен вес кирпича? Изобразите графически силу тяжести и вес кирпича.

- На столик динамометра поставлена гиря массой 1 кг. К ручке гири привязана нить, за которую тянут вертикально вверх с силой 3 Н. Какую силу покажет динамометр?

- Найдите жесткость пружины, которая под действием силы 5 Н удлинилась на 0,5 см.

- С летящего самолета сбрасывают груз. Упадет ли он на землю под место бросания? Если нет, то куда сменится относительно этого места? Почему?

| Вариант 2 | 7 -1 |
| --- | --- |

- На велосипеде можно, без особого напряжения, ехать со скоростью 3 м/с. Какое расстояние можно проехать за 1,5 часа?

- Определить емкость бака трактора, вмещающего 136 кг керосина. Плотность керосина 800 кг/м.3.

- Сколько весит сухая сосновая доска, длина которой 4 м, ширина 20 см, толщина 4 см? Плотность сосны 400 кг/м.3.

- Спортсмен весом 600 Н поднял штангу весом 800 Н. С какой силой давит спортсмен на землю? Изобразите эти силы графически.

- Под действием силы 320 Н пружина амортизатора сжалась на 9 мм. Найти жесткость пружины.

- Зачем при торможении автомобиля водитель включает задний красный свет?

| Вариант 3 | 7 -1 |
| --- | --- |

- Стриж пролетел за 10 с путь 800 м. Может ли он обогнать электровоз “ВЛ-23”, движущийся со скоростью 90 км/ч?

- Определите емкость сосуда, если в него входит 1,2 кг спирта. Плотность спирта 800 кг/м.3.

- Как велик вес человека на поверхности Земли, если масса его 76 кг?

- На тело слева действует сила 100 Н, а справа 60 Н. Определите графически их равнодействующую. В какую сторону будет двигаться тело?

- Под действием силы в 15 Н пружина удлинилась на 4 см Какова жесткость пружины?

- Почему человек, споткнувшись, иногда падает? В какую сторону?

| Вариант 4 | 7 -1 |
| --- | --- |

- Какова скорость пешехода, если за каждые 30 с он проходит расстояние равное 6 м? Изобразите скорость пешехода графически.

- Определите массу дубовой балки, если ее объем равен 0,2 м3. Плотность дуба 800 кг/м3.

- Каков объем алюминиевой детали весом 196 Н? Плотность алюминия 2700 кг/м.3.

- На падающее тело действует сила тяжести 50 Н и сила сопротивления воздуха 20 Н. Определите графически их равнодействующую.

- Пружина динамометра под действием силы 4 Н удлинилась на 5 мм. Какова жесткость пружины динамометра?

- Почему капли дождя при резком встряхивании слетают с одежды?

Контрольная работа по теме : "Работа и мощность. 
Строение вещества."

| Вариант 1 | 7 -2 |
| --- | --- |

- Тело под действием силы 10 Н переместилось на 5 м. Какая работа при этом совершена?

- Спортсмен-тяжелоатлет поднимает штангу массой 150 кг в течение 1,5 с с пола на высоту 2 м. Определите мощность, развиваемую спортсменом в течение этого времени.

- При равновесии рычага на его меньшее плечо действует сила 300 Н, на большее – 20 Н. Длина меньшего плеча 5 см. Определите длину большего плеча.

- По наклонной плоскости длиной 5 м и высотой 1,5 м равномерно подняли груз, сила тяжести которого 1800 Н. Сила, перемещавшая груз вверх по наклонной плоскости, была равна 1080 Н. Найти КПД наклонной плоскости.

- Почему, желая сильнее зажать в тиски обрабатываемую деталь, рабочий берется за концы ручек тисков, а не за их середину?

- Если капнуть в стакан воды каплю чернил, то через некоторое время вода окажется равномерно окрашенной. Почему?

| Вариант 2 | 7 -2 |
| --- | --- |

- Определите работу, совершенную при равномерном поднятии на 15 м тела, сила тяжести которого 100 Н.

- Сила сопротивления почвы, преодолеваемая трактором при вспашке, равна 9000 Н. Какую мощность должен развивать двигатель при вспашке, чтобы пройти 300 м за 1,5 минуты?

- На концах рычага перпендикулярно ему действуют параллельные силы 2 Н и 12 Н. Расстояние от точки опоры до точки приложения большей силы 2 см. Определите длину рычага, если под действием этих сил он находится в равновесии.

- Определить КПД наклонной плоскости при подъеме тела, если учащийся, выполнявший лаботаторную работу, получил следующие данные: сила тяжести бруска 1,4 Н, высота наклонной плоскости 0,56 м, сила, при которой брусок равномерно перемещается вдоль наклонной плоскости 1 Н.

- Зачем используют неподвижный блок, ведь он не дает выигрыша в силе? Где его удобно использовать?

- Один кусочек сахара опустили в стакан с холодной водой, а другой такой же кусочек - в стакан с горячей. В каком стакане сахар растворится быстрее? Почему?

| Вариант 3 | 7 -2 |
| --- | --- |

- При обработке деревянного бруска рубанок под действием силы 20 Н перемещается на 0,5 м. Какую работу при этом совершают?

- Определите мощность насоса, который за 5 минут подает 300 кг воды на высоту 5 м.

- Какое усилие можно развить при помощи плоскогубцев, если расстояние от точки опоры до сжимаемого предмета 1,5 см, а от точки приложения силы до точки опоры 16 см? Сила, с которой рука сжимает плоскогубцы, равна 150 Н.

- Высота наклонной плоскости равна 1,2 м, а длина 10,8 м. Для подъема по этой плоскости груза массой 180 кг потребовалась сила 250 Н. Определите КПД наклонной плоскости.

- Получаем ли мы выигрыш в силе, пользуясь веслом? Почему?

- Детский резиновый шарик, наполненный водородом, через несколько часов становится слабо надутым. Почему?

| Вариант 4 | 7 -2 |
| --- | --- |

- На поршень насоса действует сила 201 кН. Чему равна работа за один ход поршня, если ход поршня равен 40 см?

- Какую среднюю мощность развивает человек, поднимающий ведро воды массой 12 кг из колодца глубиной 20 м за 15 с?

- Длина меньшего плеча рычага 5 см, большего 30 см. На меньшее плечо действует сила 12 Н. Какую силу надо приложить к большему плечу, чтобы уравновесить рычаг?

- При равномерном перемещении груза массой 15 кг по наклонной плоскости динамометр, привязанный к грузу, показывал силу, равную 40 Н. Вычислите КПД наклонной плоскости, если длина ее 1,8 м, высота 30 см.

- Почему дверную ручку прикрепляют не на середину двери, а у ее края?

- Почему чернильные пятна на столе или на полу легче удалить вскоре после того, как были пролиты чернила, и значительно труднее сделать это впоследствии?

Контрольная работа по теме: "Давление"

| Вариант 1 | 7 -3 |
| --- | --- |

- Определите высоту уровня воды в водонапорной башне, если манометр, установленный у ее основания, показывает давление 220 000 Па.

- Какое давление на пол производит мальчик, масса которого 48 кг, а площадь подошв его обуви 320 см2?

- Площадь медного поршня гидравлического пресса 10 см2. На него действует сила 200 Н. Площадь большого поршня 200 см2. Какая сила действует на большой поршень?

- Железобетонная плита размером 3,5 х 1,5 х 0,2 м полностью погружена в воду. Вычислите архимедову силу, действующую на плиту.

- Атмосферное давление передается водой по закону Паскаля по всем направлениям одинаково. Почему же давление в различных слоях воды в сосуде различно?

- Что труднее удержать в воде: кусок железа или кирпича, если они имеют одинаковый объем? Ответ обоснуйте.

| Вариант 2 | 7 -3 |
| --- | --- |

- Водонапорный бак водопровода расположен на высоте 75 м. Найдите давление в водонапорной трубе у основания водонапорной башни. Плотность воды 1000 кг/м3.

- Токарный станок массой 300 кг опирается на фундамент четырьмя ножками. Определите давление станка на фундамент, если площадь каждой ножки 50 см2.

- Большой поршень гидравлического машины, площадь которого 60 см2, поднимает груз весом 3000 Н. Найдите площадь меньшего поршня, если на него действует сила 200 Н.

- Железобетонная плита размером 4 х 0,3 х 0,25 м погружена в воду наполовину своего объема. Какова архимедова сила, действующая на нее?

- При всплытии тела архимедова сила, действующая на него, изменяется. Почему?

- Почему жидкости и газы в отличие от твердых тел передают давление по всем направлениям?

| Вариант 3 | 7 -3 |
| --- | --- |

- Какое давление оказывает слой керосина высотой 0,5 м? Плотность керосина 800 кг/м3.

- Масса человека 60 кг. Площадь подошвы ботинка 200 см2. Определите давление, производимое стоящим человеком.

- Площадь малого поршня гидравлической машины равна 10 см2, а большего 50 см2. На малый поршень действует сила 10 Н. Определите силу давления, действующую на большой поршень.

- Прямоугольная баржа длиной 20 м, шириной 5 м погрузилась дополнительно на 10 см, когда на ее борт был взят трактор. Определите вес трактора.

- Бутылка, наполненная водой, в воде тонет. Утонет ли бутылка, наполненная ртутью, если ее опустить в ртуть? Ответ обоснуйте.

- В стакан, наполненный чистой водой, опустили на нити тело так, что оно не коснулось дна. Изменилось ли при этом давление воды на дно? Объясните почему.

| Вариант 4 | 7 -3 |
| --- | --- |

- Водолаз опускается в море на глубину 90 м. Определить давление воды на этой глубине. Плотность морской воды 1030 кг/м3.

- Найдите давление на почву гусеничного трактора, если его масса 10000 кг. Длина опоры каждой гусеницы 2 м, ширина 50 см.

- Поршень гидравлического пресса площадью 180 см2 действует силой 18 кН. Площадь малого поршня 4 см2. С какой силой действует меньший поршень на масло в прессе?

- Какого веса груз удержит на воде плот, связанный из 25 сосновых бревен, если объем каждого бревна в среднем равен 0,8 м3, а плотность – 650 кг/м3?

- Почему мы не чувствуем силы атмосферного давления, действующей на тетрадь, когда держим ее в руках?

- Камень в воде тонет, а полено всплывает. Означает ли это, что на полено действует большая выталкивающая сила? Почему?

Контрольная работа по теме: "Движение и взаимодействие тел"

| Вариант 1 | 7 -1 |
| --- | --- |

- Стриж пролетел за 10 с путь 800 м. Может ли он обогнать электровоз “ВЛ-23”, движущийся со скоростью 90 км/ч?

- Определите массу бетонной плиты, длина которой 4 м, ширина 1,5 м и толщина 25 см. Плотность бетона 2200 кг/м.3.

- Кирпич массой 4 кг лежит на столе. Чему равен вес кирпича? Изобразите графически силу тяжести и вес кирпича.

- Найдите жесткость пружины, которая под действием силы 5 Н удлинилась на 0,5 см.

- На столик динамометра поставлена гиря массой 1 кг. К ручке гири привязана нить, за которую тянут вертикально вверх с силой 3 Н. Какую силу покажет динамометр?

- С летящего самолета сбрасывают груз. Упадет ли он на землю под место бросания? Если нет, то куда сменится относительно этого места? Почему?

| Вариант 2 | 7 -1 |
| --- | --- |

- На велосипеде можно, без особого напряжения, ехать со скоростью 3 м/с. Какое расстояние можно проехать за 1,5 часа?

- Определить емкость бака трактора, вмещающего 136 кг керосина. Плотность керосина 800 кг/м.3.

- Сколько весит сухая сосновая доска, длина которой 4 м, ширина 20 см, толщина 4 см? Плотность сосны 400 кг/м.3.

- Под действием силы 320 Н пружина амортизатора сжалась на 9 мм. Найти жесткость пружины.

- Спортсмен весом 600 Н поднял штангу весом 800 Н. С какой силой давит спортсмен на землю? Изобразите эти силы графически.

- Зачем при торможении автомобиля водитель включает задний красный свет?