по ПМ 04. Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций

по  МДК 04. 01.Технология монтажных работ

по профессии: 08.01.07. Мастер общестроительных работ

1 вариант

1. Методы монтажа

а)  основной;

б) монтаж блоками (крупно - блочный);

в)  дифференцированный (раздельный);

г)  комплексный;

д) монтаж с транспортных средств;

ж) смешанный?

2. При монтаже с транспортных средств

А) сборные детали или готовые конструкции доставляют на стройку в строгой технологической последовательности и они попадают на монтаж непосредственно  с транспортных средств без загрузки на склад;

Б) сборные детали или готовые конструкции доставляют на стройку в строгой технологической последовательности и они попадают на монтаж непосредственно  с транспортных средств с загрузкой  на склад;

3.Пред началом монтажных работ

А) систематически осматривают, применяемые монтажные приспособления;

Б) осматривают, применяемые монтажные приспособления, 1 раз в 3 месяца?

4.Во время перерыва в работе:

А) запрещается оставлять груз висящим на крюке крана;

Б) разрешается оставлять груз висящим на крюке крана?

5. Защиту стальных узлов сопряжений железобетонных конструкций от коррозии осуществляют 2 способами:

А) омоноличиванием бетоном;

Б) с помощью защитных покрытий;

В) с помощью лакокрасочных покрытий?

6. Разбивку осей фундаментов начинают с

а) перенесения осей на основание, подготовленное для устройства фундаментов;

Б) отмеряют проектные размеры фундаментов?

7. Составьте кроссворд со словом « Монтаж»

по ПМ 04. Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций

по  МДК 04. 01.Технология монтажных работ

по профессии: 08.01.07. Мастер общестроительных работ

2 вариант

1. При возведении одноэтажных гражданских и производственных зданий применяют

А) основной  метод монтажа;

Б) смешанный метод монтажа;

2. При монтаже конструкций

А) подходить к ним и начинать установку в проектное положение можно только после того, как элемент опущен на расстояние не более 30 см от места установки;

Б) подходить к ним и начинать установку в проектное положение можно только после того, как элемент опущен на расстояние не более 100 см от места установки?

3.Защитные покрытия для предохранения от коррозии закладных деталей и сварных соединений используют 2 основных видов:

А) лакокрасочные (полимерные);

Б) металлические

В) омоноличивание бетоном?

4. В зданиях  с агрессивной средой, при высокой влажности воздуха в помещении, в ограждающих конструкциях, при невозможности возобновления защиты в процессе эксплуатации используется двухстадийная защита закладных деталей  с помощью металлических

А) цинковых;

Б) алюминиевых;

В)  лакокрасочных?

5. Монтаж блоков стен подвала или технического подполья начинают монтировать

А) после проверки положения уложенных фундаментных блоков  и устройства гидроизоляции;

Б) с установки маячных блоков в углах и местах пересечения стен?

6. Сколько существует способов монтажа перекрытий

А) 1;

Б)  2;

В) 3?

7. Составьте кроссворд со словом «Строповка»