Группа №103

ПМ.03 МДК 03.01.  Выполнение каменных работ

МДК 03.01. Технология каменных работ

1. По какой системе перевязки, как правило, выполняют лицевую кладку.

а.	по однорядной.

б.	по трехрядной.

в.	по многорядной.

2. Укажите ширину рабочей зоны каменщиков.

а.	30 – 40 см.

б.	60 – 70 см.

в.	80 – 100 см.

3. Укажите ширину транспортной зоны.

а.	60 – 70 см.

б.        100 - 110 см.

в.	130 – 150 см.

4. Как часто проверяют вертикальность поверхности  и углов кладки при кладке из обыкновенного строительного кирпича?

а.	не менее 1 раза на 1 м высоты кладки.

б.	не менее 2 раз на 1 м высоты кладки.

в.	при кладке каждого ряда кладки.

5. Назовите неполномерный камень, используемый при кладке прямых углов.

а.	четверка.

б.	половинка.

в.	трехчетвертка.

6. Как выполняют первый ряд кладки по отношению к оси стены?

а.	ложками.

б.         тычками.

в.	не имеет значения.

7. При кладке каких рядов стен кирпичных зданий толщиной в два кирпича допускается укладка половинок и четверок?

а.	в наружную версту.

б.	во внутреннюю версту.

в.	в забутовку.

8. Что называют системой перевязки в каменной кладке?

1.	определенный порядок расположения камней в кладке.

2.	укладка кирпича на раствор.

3.	перекрытие вертикальных швов последующим кирпичом.

9. Допускают ли трехрядная система перевязки швов совпадение вертикальных швов в трех смежных рядах кладки?

а.	допускает.

б.	не допускает.

10. Укажите область применение кладки по трехрядной  системе перевязки швов?

а.	кладка столбов и простенков.

б.	кладка глухих стен толщиной в два и более кирпичей.

в.	кладка любых конструкций.

11. В каком документе указываются методы и способы выполнения работ, а также определяется последовательность выполнения работ и потребность в трудовых ресурсах?

а.	Единые нормы и расценки (ЕНиР).

б.	Строительные нормы и правила (СНиП).

в.	Технологические карты на кирпичную кладку (ТК).

12. Приведите пример гражданских зданий.

а.	театр.

б.	электростанция.

в.	птичник.

13. Приведите пример промышленного здания.

а.	библиотека.

б.	железнодорожный вокзал.

в.	Сталепрокатный цех.

14. Приведите пример здания сельскохозяйственного назначения.

а.	больница.

б.	коровник.

в.	стадион.

15. Из какого материала следует выполнять наружные стены  жилых зданий чтобы их теплопроводность была меньшей.

а.	из бетона тяжелого.

б.	силикатный кирпич.

в.	из щелевых керамических камней.

16. Какой материал применяют при устройстве фундаментов зданий?

1а.	бутовый камень.

б.	силикатный кирпич.

в.	керамический кирпич.

17. Как называется часть стены между двумя соседними проемами?

а.	цоколем.

б.         простенком.

в.	перемычкой.

18. Какой материал не используют для устройства перегородок жилых зданий?

а.	кирпич.

б.	бутовый камень.

в.	шлакоблоки.

19. Как называют места опор арок?

а.	пята.

б.	замок.

в.	щека

20. Какое название имеют камни или кирпичи, уложенные в наивысшей точки арки?

а.	стрела.

б.	замок.

в.	пята.

21. Как называются разрывы в кладке стен, которые приходиться устраивать по условиям производства работ?

а.	штрабы.

б.	борозды.

в.	ниши.

22. Какое название имеют участки этажа кирпичного здания (по высоте), на которое его разбивают при кладке стен зданий?

а.	захватка.

б.	ярус.

23. Укажите высоту яруса при возведении кирпичного здания.

а.	0,5 – 0,7 м.

б.	0,9 – 1,2 м.

в.	1,3 – 1,5 м.

24.От каких основных факторов зависит численный состав звеньев каменщиков?

1.	от толщины стен и сложности кладки.

2.	от вида применяемого раствора.

3.	от марки кирпича по прочности.

25. При кладке каких конструкций кладку ведут звеном «двойка»?

1.	глухих стен большой протяженностью.

2.	отдельных столбов и простенков.

3.	стен толщиной два и более кирпичей и с небольшим количеством проемов.

26.  Каким звеном (по численности) ведут кладку стен толщиной в один кирпич по цепной системе перевязки?

1.	«четверкой»

2.	«тройкой»

3.	«двойкой»

27. Каким звеном (по численности) ведут кладку стен толщиной в 2,5 кирпича?

1.	«пятеркой».

2.	«четверкой».

3.	«тройкой».

28. Каким звеном (по численности) ведут кладку углов толщиной в два кирпича по многорядной системе перевязки?

1.	«четверкой»

2.	«тройкой»

3.	«двойкой»

29. Каким звеном (по численности) ведется кладка стен толщиной в два кирпича из керамических пустотелых камней?

1.	«двойкой»

2.	«тройкой»

3.	«четверкой»

30. Какой толщины должны быть швы бутовой кладки при укладке камня «под лопатку»?

1.	10 мм.

2.	15 мм.

3.	25 мм.

31. Каким инструментом производят отколку неровностей бутовых камней с целью выравнивания лицевой поверхности кладки?

1.	прямоугольной кувалдой весом 4,8 кг.

2.	остроносой кувалдой

3.	молоточком – кирочкой.

32. Для каких зданий фундаменты из бутового камня разрешается выполнять способом «под залив»?

1.	зданий первого класса.

2.	зданий второго класса.

3.	вспомогательных построек.

33. На какую величину в цепной системе перевязки перекрываются вертикальные поперечные швы каждого ряда?

1.	на ¼ кирпича.

2.	на 1/3 кирпича.

3.	на ½ кирпича.

34. На какую величину в цепной системе перевязки перекрываются вертикальные продольные швы каждого ряда?

1.	на ¼ кирпича.

2.	на 1/3 кирпича.

3.	на ½ кирпича.

35. При какой системе перевязки в кладке больше верстовых рядов

а.	в цепной.

б.	в многорядной.

в.	в трехрядной?

36. При какой системе перевязки производительность труда каменщиков выше

а.	в цепной.

б.	в многорядной.

в.	в трехрядной ?

37. В каком документе указывают требуемую марку раствора для кирпичной кладки?

а.	в единых нормах и расценках (ЕНиР).

б.	единых районных единичных расценках (ЕРЕР)

в.	в проекте производства работ?

38. Назовите виды кирпича или камней (по материалу), которые применяют для лицевой отделки поверхностей стен с расшивкой  швов?

а.         отборные  керамические кирпичи и камни.

б.	отборные силикатные кирпичи.

в.	обычные камни и кирпичи.

39. По какой системе перевязки выполняют лицевую кладку?

а.	по однорядной.

б.	по многорядной.

в.	по любой.

40. Каким способом выверяют положение лицевой поверхности стен перед тем, как приступить к их облицовке?

а.	провешиванием отвесом.

б.	проверяют теодолитом.

в.	проверяют шнуром – причалкой.

41. Какой материал не применяют для устройства окрасочной гидроизоляции поверхности фундаментов или стен?

а.      битумные мастики.

б.      олифа натуральная.

в.      материалы на основе синтетических смол или полимеров.

42.  Какой материал не применяют для устройства оклеечной гидроизоляции фундаментов и стен?

а.	бризол, изол.

б.	рубероид, гидроизол.

в.	толь?

43. Какое назначение имеет горизонтальная гидроизоляция фундаментов и стен зданиях?

а.	защита стен подвалов и зданий от грунтовой влаги.

б.	защита от бокового гидростатического подпора воды?

44. В каком месте делают горизонтальную гидроизоляцию в бесподвальных зданиях?

а.	на 20 см. выше уровня отмостки или тротуара.

б.	на 20 см. ниже уровня отмостки.

в.	на одном уровне с отмосткой?

45 .В каких местах делают горизонтальную гидроизоляцию с подъемом?

а.	в двух уровнях – первый у пола подвала, второй в цокольной части выше уровня отмостки

б.	только в цокольной части у пола подвала

в.	только в цокольной части выше уровня отмостки?