Задание

Профессия: 08.01.07 Мастер общестроительных  работ

гр.103

на время дистанционного обучения

Выполнить задание  текстового характера:

к ПМ.03. Выполнение каменных работ

МДК 03.01. Технология каменных работ

тема 1.3. Выполнение сложных архитектурных элементов из кирпича и камня

1. Укажите высоту рядовой перемычки

1.	один ряд кладки.

2.	два ряда кладки.

3.	четыре – шесть рядов кладки.

2. Чему равна длина рядовой перемычки?

1.	она должна быть на один метр длиннее ширины проема.

2.	то же, 50 см.

3.	то же, 25 см.

3. Какую ширину пролета допускается перекрывать рядовой перемычкой?

1.	до 1 м.

2.	до 2 м.

3.	до 3 м.

4 Укажите толщину слоя шва раствора, в который втапливают арматуру при кладке рядовых перемычек.

1.	1 – 1, см.

2.	2 – 3 см.

3.	4 – 5 см.

5. На какое расстояние за грани проема пропускают арматурные стержни?

1.	на 10 см.

2.	на 25 см.

3.	на 40 см.

6. Чему равна толщина шва в верхней части ряда кладки клинчатой перемычки?

1.	8 – 10 мм.

2.	10 -15 мм.

3.	20 – 25 мм.

7.  Чему равна толщина шва в нижней части ряда кладки клинчатой перемычки?

1.	1 – 2 мм.

2.	3 – 5 мм.

3.	8 – 10 мм.

8. Укажите наименьшую толщину стенок кирпичной кладки смотровых колодцев канализации.

1.	12 см.

2.	25 см.

3.	38 см.

9. Со скольких сторон при кладке кирпичного колодца допускается его сужения?

1.	только с одной стороны.

2.	с двух сторон.

3.	с трех сторон.

10. Назовите минимально – допустимую марку раствора для укладки рядовых перемычек?

1.	М10.

2.	М25.

3.	М100.

11. Чему равна величина максимального напуска кирпича при устройстве карнизов?

1.	¼ кирпича.

2.	1/3 кирпича.

3.	½ кирпича.

12.При кладке карнизов какую версту выкладывают вначале?

1.	внутреннюю.

2.	наружную.

3.	не имеет значения.

13. Чему равна толщина деформационного шва?

1.	5 мм.

2.	10 – 20 мм.

3.	25 – 40 мм.

14. Как называют шов, который проходит в наружных и внутренних стенах от подошвы фундамента до карниза?

1.	осадочный.

2.	температурный.

15. Как называют места опор арок?

1.	пята.

2.	замок.

3.	щека.

16. Как называют расстояние между опорами в поперечном направлении?

1.	шаг.

2.	пролет.

3.	модуль.

17. Какое название имеют камни или кирпичи, уложенные в наивысшей точки арки?

1.	стрела.

2.	замок.

3.	пята.

18. Какой искусственный каменный материал допускается использовать при кладке карнизов?

1.	Огнеупорный кирпич

2.	Глиняный кирпич

3.	Силикатный кирпич

19. Чему равна величина максимального напуска кирпича при устройстве карнизов?

а).	¼ кирпича

б).	1/3 кирпича

в).	½ кирпича

20. Назовите виды кирпича или камней (по материалу), которые применяют для лицевой отделки поверхностей стен с расшивкой  швов?

а).отборные  керамические кирпичи и камни.

б).	отборные силикатные кирпичи.

в).	обычные камни и кирпичи

21. По какой системе перевязки выполняют лицевую кладку?

а).	по однорядной

б).	по многорядной

в).	по любой

Источник информации:

И.И.Ищенко «Каменные работы» стр. 76 - 81

Выполненные задания предоставить преподавателю  для проверки после окончания карантина

Задание

Профессия: 08.01.07 Мастер общестроительных  работ

гр.103

на время дистанционного обучения

Выполнить задание

к ПМ.03. Выполнение каменных работ

МДК 03.01. Технология каменных работ

Выполнить задание

По теме 1.4. Производство гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки

Изучив самостоятельно материал данной темы

Подготовить один из двух предложенных вариантов для проверки преподавателю

1. Выполнить опорный конспект

на тему урока «Горизонтальная и вертикальная изоляция из различных материалов»

2. Подготовить реферат  на тему: «Горизонтальная и вертикальная изоляция из различных материалов»

И.И.Ищенко «Каменные работы» стр. 138 - 143

Информационный материал по теме

# Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция

Общая информация

При строительстве дома или нежилого коммерческого здания следует позаботиться о его гидроизоляции. Этот процесс подразумевает под собой защиту фундамента, пола, стен и крыши от проникновения воды. Проникновение влаги внутрь помещения оказывает пагубное влияние на все конструкции здания и здоровье находящихся в нем людей. Качественно выполненные гидроизоляционные работы гарантируют длительное время эксплуатации строения, а также благоприятный микроклимат внутри. В процессе проведения данных работ следует придерживаться определенных правил и использовать только качественные современные материалы.

При выполнении вертикальной и горизонтальной гидроизоляции применяют различные технологические приемы и материалы. Ниже подробнее о каждой из них.

## Вертикальная гидроизоляция

Используется на вертикальных поверхностях фундамента или стен дома уже после постройки. Защищает помещение от капиллярной влаги, талых, дождевых и грунтовых вод.

С помощью вертикальной гидроизоляции обеспечивается защита боковых стен фундамента и подвала от грунтовых вод, которые могут быть в непосредственной близости от строения. В зависимости от материалов, применяемых для её обустройства различают: битумную, рулонную, штукатурную, экранную и гидроизоляцию жидкой резиной.

Материалы:

- Битумная – битумные смеси это одни из самых простых, легких и малозатратных материалов для обеспечения вертикальной гидрозащиты. Для нанесения этих веществ используются валики, кисти, пульверизаторы. Битумные мастики бывают холодными и горячими. Холодные можно использовать в готовом виде, горячие используются в смесях. Лучше, если слоев будет несколько, т.к. обычно битумная защита рассчитала на 5 лет, далее она может растрескаться и пропускать влагу. Битумно-полимерные мастики могут существенно улучшить ситуацию.

- Рулонная – рубероид применяется как дополнительная защита поверх битумной изоляции. Совместно с битумной обеспечивает качественную долговременную защиту строения (до полувека).

- Штукатурная – с помощью нанесения специальной водостойкой шпатлевки можно выполнить штукатурную гидроизоляцию. Но использование этого одного материала само по себе неэффективно, в шпатлевку следует добавлять специальные водоотталкивающие вещества. Недостатком является то, что со временем могут появиться трещины.

- Гидроизоляция жидкой резиной – равномерно распыляя её распылителем (или кистью, щеткой, валиком) по всей площади основания здания, она создает хороший защитный слой от попадания влаги в фундамент и стены. Наносить её нужно в один слой. Такая защита долговечна, но материал достаточно недешевый.

- Экранная – противостоят лучше всего грунтовым и напорным водам бентонитовые глиняные маты. Самый простой способ, основанный на свойствах глины не пропускать через себя влагу. Такие маты крепятся к стенам основания дома, но используется такой способ в основном для нежилых зданий.

## Горизонтальная гидроизоляция

Используется в местах, где необходима защита от подъема влаги вверх по стенам или капиллярного подсоса воды в коттеджах, банях, дачных домиках и т.д. Применяется как внутри, так и снаружи здания.

Горизонтальная гидроизоляция более эффективна, чем вертикальная. Даже если вы воспользовались водостойкими добавками при строительстве фундамента дома, это не защитит вас в полной мере от попадания влаги внутрь стен. Замерзание влаги приводит к повреждениям и разрушениям конструкции. Горизонтальную гидроизоляцию фундамента здания следует предусмотреть заранее, еще на этапе строительства дома, до начала возведения стен. Эта процедура представляет собой отделение части основания стены, находящейся в земле от её наземной части. Она выполняется с помощью рулонных материалов, пропитки или инъекций. Последние два вида работ можно выполнять уже непосредственно в процессе эксплуатации строения.

Материалы:

- Пропитки – для выполнения используется цементно-песчаный раствор с добавлением вещества, которое улучшает водостойкие свойства бетона. Основными материалами выступают битумные и полимерные составы.

- Проникающую гидроизоляцию выполняют при помощи цементных растворов с активными химическими веществами в их составе. Когда они попадают на бетон, то превращаются в кристаллы, которые и представляют собой водоотталкивающий слой. Он защищает не только от воздействия влаги, но и различных агрессивных химических веществ и эрозии.

- Инъекционную гидроизоляцию производят уже на этапе эксплуатации здания. С помощью «инъекций» через специально просверленные отверстия пористый бетон насыщается специальными водозащитными веществами, образующими защитный слой внутри основания строения.

Основные различия вертикальной и горизонтальной гидроизоляции

Горизонтальная является недорогим способом защиты фундамента и стен здания от воды и влаги, при котором происходит блокировка капилляров бетона и стены становятся водоустойчивыми. Специальные материалы, использующиеся в процессе работ, препятствуют проникновению влаги внутрь стен, а значит, помещение будет защищено от сырости, грибка, плесени, а его обитатели – от проблем со здоровьем.

Вертикальная – защищает стены дома от попадания влаги внутрь, но не может в полной мере препятствовать подъему воды по высоте стен, а значит и распространению грибка. Поэтому для наилучшей защиты здания желательно использовать оба метода.

Выполненные задания предоставить преподавателю  для проверки после окончания карантина