Задания

к ПМ.03. Выполнение каменных работ

МДК 03.02. Технология монтажных работ

Изучив самостоятельно тему

2.4. Общая технология монтажных работ

И.И.Ищенко «Каменные работы» стр. 164 - 167

1.Ответьте на вопросы :

1.Каким ручным инструментом пользуется монтажник? ( При монтаже сборных конструкций зданий используют все ручные инструменты каменщика, кроме того, при установке и закреплении железобетонных конструкций применяют следующий ручной инструмент: Строительный монтажный лом, зубило, молоток – кулачок, стальные щетки, скребки, подштопку, стальную конопатку, деревянную киянку, заправщик жгутовых материалов)

2. При монтаже сборных конструкций необходим различный контрольно – измерительный инструмент (складные метры и рулетка, уровни)

3. Для чего служат монтажные устройства и приспособления?

( монтажные устройства и приспособления служат для захвата (строповки) поднимаемых конструкций, временного закрепления ихъ выверки, организация рабочего места монтажников)

3. Какие Вы знаете монтажные приспособления?( приспособления  для временного закрепления и выверки конструкций, это: кондукторы, подкосы, струбцины)

4. Какое назначение грузозахватных устройств? (грузозахватные устройства предназначены для строповки элементов и крепления их к крюку монтажного механизма)

5.  К грузозахватным  устройствам относятся. Назовите. (Стропы из стальных канатов; захваты для строповки конструкций; траверсы)

6. К каким приспособлениям при ведении  монтажа относятся подмости, лестницы, стеллажи, контейнеры ?( К приспособлениям для организации рабочего места)

7. Какие вы знаете грузоподьемные краны применяемые для монтажа сборных конструкций ?(стреловые самоходные гусеничные, пневмоколесные и автомобильные; передвижные, приставные и самоходные башенные, а также козловые и портальные)

8. Какие виды стропов применяют при монтаже ?(универсальные, облегченные, многоветвевые)

9. Какие бывают многоветвевые стропы (2 – х, 4 – х, 6 – ти ветвевые стропы)

10. Как используют траверсы при ведении монтажа? (Траверсы используют для подьма поднятия большеразмерных элементов( панелей, поит покрытий большой длины)

2. Подготовить  реферат по теме: «Методы монтажа».

3. Подготовьте опорный конспект на тему «Строповка»

Выполненные задания предоставить для проверки преподавателю после окончания карантина